## Slide 1
测试和复位
测试
复位
JTAG模式选择
一种标准化的统一接口
测试数据输入
测试数据输出
测试模式选择
提供JTAG的时钟信号
控制外部引脚的模块
最快中断，一种插队使用cpu资源的机制
外部中断
时钟信号
PLL 电容引脚
PLL 电容引脚
晶振
晶振输出
卡死的时候重置系统
32.768 kHz 晶振输入
晶振输出
串口输入输出
控制物理引脚输入输出功能的模块
USB正负极
MMC/SD 通信时钟线
MMC/SD 通信时钟线
数据线
命令线
数据线
接收数据（从外部设备输入）
发送数据（向外部设备输出）
串口时钟线（用于同步，尤其在同步串口模式）
发送数据前的信号
通用同步/异步收发器，也称 串口X
控制物理引脚输入输出功能的模块
接收数据前的信号
振荡器-晶震源头
振荡器-晶震源头
接受晶振信号，然后转化成时分秒的东西
Debug调试
外设 DMA 控制器
获取外部数据的
发送串口数据
控制io输入输出
USB 物理电信号收发的芯片或模块
用于暂存发送/接收数据包的内置缓存区
MultiMedia Card Interface（多媒体卡接口）
Peripheral DMA Controller外设直接内存访问控制器
PDC 是一个硬件模块，用于让外设（如 MCI、USART、SPI 等）可以在不打扰 CPU 的情况下直接与内存交换数据。
本质上就是一种简化的 DMA
但是无法做到无法做内存到内存搬运
时钟信号线
硬件流控，请求发送
硬件流控，可以发送
调制解调器控制信号
调制解调器控制信号
数据载波检测
电话线路振铃指示
NPCSX是一种通信选择，选择那些不能发送信号的设备
发数据给外部设备
外部设备给数据
同步时钟
晶震处理频率的东西
高级中断控制器
电源管理控制器
串行外设接口
两线接口
同步时钟
传数据
两个通道
USB正负极
同步串行控制器
计时器
多
通
道
以太网协议栈中与硬件相关的底层部分
双速率协议
发送时钟-接收时钟-参考时钟
发送使能-发送错误指示
载波侦测-碰撞检测
接收错误-接收有效
接收数据线
发送数据线
管理数据时钟线
双向数据线
？？？
TCLKx（Timer Clock Input x）
外部时钟输入源；可以给 Timer 提供一个独立的时钟脉冲；例如 TCLK0 是 TC0 的外部时钟输入。
TIOAx（Timer I/O A）
多功能引脚：可作为比较输出或捕获输入；在输出模式下，它可以在某些计数条件满足时输出一个电平（PWM、波形等）；在输入模式下，它可用于捕获外部事件的时间戳。
TIOBx（Timer I/O B）
与 TIOAx 类似，是另一个多功能输入/输出引脚；也可用于捕获外部事件或输出控制波形。
发送缓冲区 0
发送时钟通道0
数据输出引脚
数据输入引脚
同步时钟输入/输出引脚
输入引脚，用于指示接收数据的帧起始位置
地址解码器，决定当前访问的内存区域
错误捕获模块，遇到非法地址或总线异常时产生中止信号
检测访问是否对齐（如访问32位数据时地址应为4字节对齐）
总线仲裁器，协调多个主设备（如CPU与DMA）访问内存总线的优先级和时序
负责连接处理器与外部存储器、存储卡或其他大容量设备。
控制外部 SDRAM（同步动态 RAM），用于大容量运行内存
控制可突发读取的外部 Flash 存储器
控制 SRAM、ROM 或其他静态内存设备（非刷新型）
高速静态随机存储器
高速只读存储器
外设桥接器
外设直接访问内存的东西
数据总线，支持 16-bit 或 32-bit 数据宽度
A：地址总线，用于寻址外部设备
SDRAM 专用信号：时钟、时钟使能、行/列地址选通、写使能
SDRAM 的 A10 行地址，用于 Auto Refresh
外部总线/SmartMedia 特有信号
用于连接外部并行设备，如 LCD 控制器、Flash 控制器
访问特定外设（如某些并行 NOR Flash）时才使用
用于连接外部并行设备，如 LCD 控制器、Flash 控制器
地址总线，用于寻址外部设备（SDRAM、NOR Flash等）
数据总线，支持 16-bit 或 32-bit 数据宽度
CompactFlash 读/写控制
等待信号（Wait），用于指示外设未准备好
NC系列：芯片选择信号，选择不同的外设（NCS0通常用于外部 Flash）
NBS：Bank Select，用于 SDRAM 的 bank 选择
读使能信号/输出使能/输出使能
写使能信号/控制字节的读写
NC系列：芯片选择信号，选择不同的外设（NCS0通常用于外部 Flash）
追踪同步信号。用于数据流中的同步标记，确保调试器与目标系统之间的数据对齐。
ETM 模块的时钟信号。它控制 trace 数据的输出节奏。可以是系统时钟或分频信号。
电路在线仿真器接口，用于调试、仿真控制，支持断点
内存管理单元，用于实现虚拟地址与物理地址的转换，支持操作系统的内存隔离与保护机制
指令缓存（I-Cache），用于缓存 CPU 正在执行的指令，容量为 16KB，加快程序执行速度。
数据缓存（D-Cache），用于缓存 CPU 访问的数据（变量、数组等），容量同样为 16KB，提高数据访问速度。
嵌入式追踪宏单元，是一个 硬件级调试追踪模块，能实时追踪指令执行过程，输出至调试工具。用于高级调试、性能分析等。
Trace 状态控制信号
Trace 数据输出（16-bit 并行 trace 数据）